## Slide 1: Základy informatiky
Základy počítačových sítí

## Slide 2: Počítačová síť
Propojení dvou nebo více počítačů a dalších zařízení.
K čemu:
  Sdílení prostředků
  Sdílení dat
  Komunikace

## Slide 3: Rozdělení – Dle postavení uzlů
Peer to Peer – všechny uzly jsou si rovny. Např. v rámci sdílení souborů. BitTorrent
Klient Server – jeden počítač plní roli serveru a je nadřazen klientům. Server poskytuje služby. Např. Webový, Tiskový, Licenční, Databázový, Emailový a jiné …

## Slide 4: Rozdělení – Dle topologie
Sběrnice (bus) – Ethernet, na společný kabel připojeny všechny uzly sítě
Kruh (ring, token-ring), po síti je přenášen paket zvaný token; uzel, který potřebuje komunikovat musí počkat, až k němu token dorazí
Hvězda (star) - centrální uzel (hub)
Stromová topologie - obsahuje několik hubů

## Slide 5: Co je paket?
Paket je blok dat, který se posílá po síti.
Maximální teoretická velikost IP paketu je 65535 B.
Limitujícím faktorem je linková vrstva (limit pro Ethernet je 1536B).
Paket se skládá z:
  řídicích dat (adresní informace)
  uživatelských dat

## Slide 6: Rozdělení – Dle rozlehlosti

## Slide 7: Síťový model OSI
Teoretický (referenční) model
7 vrstev
Popis síťové architektury
Popis, co se má kde provádět
Základní předpoklad pro pochopení funkce počítačových sítí

## Slide 8: Síťový model OSI
Fyzická – fyzický přenos bitů přes přenosové médium
Linková – výměna dat v rámci lokální sítě
Síťová – přenos dat mezi uzly, základní jednotkou je paket, který se balí do datového rámce
Transportní – transportní paket (záhlaví, datová část)
Relační – výměna dat mezi aplikacemi
Prezentační – zodpovídá za prezentaci a zabezpečení dat
Aplikační – v jakém formátu a jak mají být data přebírána/předávána od aplikačních programů

## Slide 9: TCP/IP
Sada protokolů pro komunikaci v internetu.
Architektura jo rozdělena do vrstev, kde každá vrstva využívá služeb nižší a své služby poskytuje službě vyšší.
Je rozdělena do 4 vrstev

## Slide 10: Adresace
MAC – Media Access Control – tzv. fyzická adresa síťového zařízení, je pevně přidělená výrobcem zařízení.
IP adresa – jednoznačný identifikátor síťového rozhraní. Může být proměnná na základě závislostí v síťovém prostředí.

## Slide 11: IP adresa – IPv4
32-bitové číslo, vyjadřuje se ve formátu čtyř jednobytových čísel dekadicky: např. 192.168.1.1 nebo 10.244.244.12
https://www.mojeip.cz/
Windows: cmd: příkaz ipconfig
Program ping: Jednoduchý program odesílající IP datagramy na cílové rozhraní a očekávající odezvu:
  ping upol.cz
  ping 158.194.230.160

## Slide 12: Třídy IP adres
Jsou řešením rozdělení adresního prostoru IP adres pro různé sítě.
Připouští tři různé formáty adres:
  Třída A – pro velmi velké sítě – počet sítí 126
  Třída B – pro středně velké sítě – počet sítí 16384
  Třída C – pro malé sítě – počet sítí 2 097 152

## Slide 13: Maska sítě
Číslo (32 bitů), rozdělující sítě do podsítí.
Např. 255.0.0.0
Jednoduše řečeno, část kde je 255 je adresní část sítě, tam kde je 0, se nachází adresa uzlu.
Např. IP adresa 192.168.1.25 s maskou 255.255.255.0

## Slide 14: Privátní adresy
Jsou běžně používány lokální sítě LAN, kde veřejné IP adresy jsou nežádoucí nebo nedostupné.
Privátní rozsahy IP adres byly definovány jako nástroj pro zpomalení vyčerpání IPv4 adres.

## Slide 15: Localhost
V IPv4 je to vyhrazená adresa 127.0.0.1
Odkaz na vlastní počítač

## Slide 16: IPv6
novější standard
adresa má délku 128 bitů, což znamená, že počet možných adres je prakticky nevyčerpatelný
zapisuje se jako osm skupin po čtyřech hexadecimálních číslicích

## Slide 17: Další vybrané pojmy
DHCP – aplikační protokol, který přiděluje dynamické IP adresy klientům
Gateway – uzel, který spojuje dvě sítě, vykonává funkci směrovače
DNS – služba, zajišťující překlad doménových názvů na IP adresy

## Slide 18: Propojování sítí
Pasivní prvky:
  Kabely, přípojná místa
Aktivní prvky
  Hub
  Bridge
  Switch
  Router
  Repeater

## Slide 19: Hub a Switch
HUB (rozbočovač)
Umožňuje větvení, základ hvězdicové struktury
Chová se jako opakovač. Data zkopíruje na všechny porty.
SWITCH (přepínač)
Podle adres odesílatele a příjemce posílá paket pouze na port, kde se nachází cílové zařízení

## Slide 20: Router - Směrovač
Router realizuje propojení mezi různými sítěmi.
Router pracuje s dvěma tabulkama. V první je relace mezi MAC adresou, logickou adresou (IP) a portem (tabulka obsahuje údaje pouze o přímo připojených uzlech). V druhé tabulce je seznam sítí (části logických adres) s portem, kudy je na danou síť nejlepší cesta.
Co je to síťový port?